## Slide 1: TO’QIMACHILIK TOLA VA IPLARINING SINFLANISHI
REJA:
1.To’qimachilik iplarining umumiy tasnifi, dastlabki, birlamchi iplaming tasnifi
2. Ikkilamchi iplar, yigirilgan, kompleks, tanho, tilimlangan olingan ip, pishitilgan ip, tabiiy va kimyoviy tolalar, tolalarning sinflanishi

## Slide 2
To‘qimachilik sanoatida ishlatiladigan va ishlab chiqariladigan, materiallarning kimyoviy tarkibi, tuzilishi, olinishi va ishlatilishi bo‘yicha uchta bo‘limga bo‘linadi.
To‘qimachilik tolalari va iplari tasnifining tuzilishi ikki prinsipiga asoslangan:
- tabiiy materiallar uchun ularning kelib chiqishi, kimyoviy materiallar uchun-ularni tashkil etuvchi kimyoviy moddalarning tarkibi.
Dastlabki tola va iplar tabiiy va kimyoviy sinflarga, shuningdek, bu tola, iplar organik va noorganik kichik sinfga bo‘linadi.
Tabiiy tolalarga tabiatdagi organik va noorganik moddalardan olinuvchi to‘qimachilik tolalari kiradi.
Tola deb, uzunligi ko‘ndalang kesimi o‘lchamidan katta bo‘lgan, ma’lum darajada egiluvchan, cho‘zilish va pishiqlik xossasiga hamda ingichkalikka ega bo‘lgan jism tushuniladi.

## Slide 3
Tolalar to‘qimachilik tarmog‘ining xom ashyosi bo‘lgani uchun, ko‘p hollarda to‘qimachilik tolalari deb yuritiladi. Aytilganlarni inobatga olib, tolaga quyidagicha ta’rif beriladi: to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishga yaroqli, chegaralangan uzunlikdagi, mayin, ingichka va ma’lum qayishqoqlik, pishiqlik, cho‘ziluvanlik xususiyatlariga ega bo‘lgan jismga aytiladi.
Tolalar tashqi tuzilishiga ko‘ra elementar va kompleks tolalarga bo‘linadi:
uzunligi bo‘yicha bo‘linmaydigan yakka tolalar elementar tolalar deb ataladi.
Uzunligi bo‘yicha bir qancha elementar tolalarning birikmasiga kompleks tola deyiladi.

## Slide 4
Синфи | Кичик синфи | Гуруҳи | Гуруҳчаси | Турлари
Табиий | Органик | Ўсимликлардан | Уруғидан | Пахта
 |  |  | Поясидан | Каноп, зигир, жут, пенка
 |  |  | Баргидан | Сизал, манилла, генекен
 |  | Жониворлардан | Тери устидаги жун Қатламидан | Жун
 |  |  | Безлар билан ишлаб чиқарилган | Табиий ипак
 | Анорганик | Маъданлардан | Тоғ бирикмаларидан | Тошпахта (асбест)
 |  | Сунъий | Гидратцеллюлоза | Вискоза
 |  |  | Ацетилцеллюлоза | Ацетат
 |  |  | Оқсил модда | Казеин
 |  |  |  | Зеин
 |  |  | Гетрозанжирли | Полиамид
 |  |  |  | Полиэфир
Кимёвий | Органик | Синтетик |  | Полиуретан
 |  |  |  | Поакрилонитрил
 |  |  | Карбозанжирли | Поливинилхлорид
 |  |  |  | Поливинилспирт
 |  |  |  | Полиолефенил
 | Анорганик | Тош ва металл бирикмалари | Силикатли | Шиша тола
 |  |  | Металли | Зарли иплар

## Slide 5
Tolalar kelib chiqishiga qarab tabiiy va kimyoviy tolalarga bo’linadi: tabiatdagi o’simliklardan (paxta, zig’ir, kanop va hokazolar), jonivorlardan (jun, ipak) va ma’danlardan (tosh paxta) olinadigan tolalar tabiiy tolalar deyiladi. Tabiatdagi mavjud bo’lgan moddalarni yoki yuqori molekulali birikmalarni sintez qilish asosida olingan tolalar kimyoviy tolalar deyiladi.
Kimyoviy tolalar ham o’z navbatida ikki turga bo’linadi: sun’iy tolalar va sintetik tolalar: tabiatdagi mavjud bo’lgan moddalarni kimyoviy usul bilan qayta ishlash asosida olinadigan tolalar sun’iy tolalar deyiladi. Yuqori molekulali birikmalarni kimyoviy usul, bilan sintez qilish asosida olinadigan tolalar sintetik tolalar deyiladi. To’qimachilik sanoatida ishlatiladigan tolalarni mukammal o’zlashtirish uchun, uning tasniflanishi nihoyatda katta ahamiyatga ega.

## Slide 6
Jadvaldan ko’rinib turibdiki, tolalar ikki sinfga bo’linadi - tabiiy va kimyoviy tolalar. Har ikki sinf ham ikkitadan kichik sinflarga bo’linadi - organik va anorganik sinflarga. Tabiiy tolalarning organik kichik sinfiga kiruvchi tolalar ikkita guruhga - o’simliklardan va jonivorlardan olinuvchi tolalarga, anorganik kichik sinfiga kiruvchisi fakatgina bitta guruhga bo’linadi. O’simliklardan olinuvchi tolalar uchta guruhchaga bo’linadi - urug’idan, poyasidan va bargidan olinuvchi. Jonivorlardan olinuvchi tolalar ikkita guruhchaga bo’linadi - teri ustidagi jun qatlamidan olinuvchi va tola ajratuvchi bezlardan ishlab chiqariluvchi. Tabiiy tolalarning urug’idan olinuvchi guruhchasiga paxta tolasi, poyasidan olinuvchi guruhchasiga - kanop, zig’ir, kunjut va penka tolalari, bargidan olinuvchi guruhchasiga - sizal, manilla, geneken tolalari kiradi. Teri ustidagi jun qatlami guruhchasiga kiruvchi tolalarga tuya, echki, qo’y junlari, tola ishlab chiqaruvchi guruhchasiga kiruvchi tolalarga ipak qurti ipagi kiradi.

## Slide 7
Tabiiy tolalarning anorganik kichik sinfi, ma’danlardan olinadigan tola guruhi, tog’ birikmalaridan ishlab chiqariladigan guruhchasiga kiruvchi tola bu toshpaxtadir (asbest).
Kimyoviy tolalar ham xuddi tabiiy tolalar kabi organik va anorganik kichik sinfiga, sun’iy va sintetik guruhlarga tasniflanadi. Sun’iy tolalar guruhi gidrotsellyulozali, asetilsellyulozali va oqsilli kibi guruhchaga hamda viskoza, asetat, kazein va zein kabi turlarga tasniflanadi. Sintetik tolalar guruhi ham o’z navbatida getrozanjirli va karbozanjirli guruhchaga, undan poliamid (kapron), poliefir (lavsan), poliuretan (spandeks), poliakrilnitril (nitron), polivinilxlorid (xlorin), polivinilspirt (vinilon), poliolefinli (polietilen) kabi tola turlariga tasniflanadi. Kimyoviy tolalarning anorganik kichik sinfiga kiruvchi tolalar tosh va metall birikmalari guruhiga, silikatli va metalli guruhchaga va shishasimon va zarsimon tola kabi turlariga tasniflanadi

## Slide 8
Iplarning sinflanishi bo’yicha birinchi bo’limga dastlabki tola va elementar iplar, ikkinchi bo’limga-birlamchi va ikkilamchi iplar, uchinchi bo’limga har xil tayyor mahsulotlar kiradi.
To’qimachilik materiallarining tasnifida har bir bo’lim orasida yarim mahsulotlar joylashadi. Lekin, ular materialning o’tish oralig’ida bo’lganligi uchun ishlab chiqarish jarayonida qisqa vaqt yotadi. Shuning uchun ular to’qimachilik materiallarining asosiy tasnifiga kirmaydi.
Paxta tolasidan ip olish jarayonida quyidagi yarim mahsulotlar: xolst, tola tarami, pilta va pilik hosil bo’ladi. Yarim mahsulotlarni olish jarayonida to’qimachilik tolalari tozalanadi, titiladi, tekislanadi, uzunligi bo’yicha parallel holatga keltiriladi. Oxirgi yarim mahsulotpilikdan ip yigiriladi.
Birlamchi iplarning tasnifida barcha iplar tuzilish ko’rsatkichlari orqali sinflarga, guruhlarga va ayrim iplar turiga bo’linadi.
Ikkilamchi iplar birlamchi qo’shimcha ishlov berish usuli bilan olinadi. Ya’ni birlamchi iplar qo’shimcha eshiladi, pishitiladi. Natijada, iplarning mustahkamligi ortadi, notekisligi kamayadi.

## Slide 9
To‘qimachilik materiallari
Tolalar:
табиий
-
пахта,
жун, зиғир,
каноп ва ҳоказо.
кимѐвий
-
ацетат,
вискоза, к
апрон,
лавсан, нитрон
ва ҳоказо.
Элементар иплар:
табиий
-
ипак.
кимѐвий
-
ацетат,
вискоза, капрон ва
ҳоказо.
Моноиплар:
капрон,
полиуретан,
табиий каучук ва
ҳоказо.
Тилимлар:
қоғоздан
,
плѐнкадан,
каучукдан
Йигирилган
иплар
Комплекс иплар
Тилимланган и
плар
Пишитилган иплар
Толалардан
олинган
маҳсулотлар:
нотўқима
матолар ва
ҳоказо.
Аралашма
маҳсулотлар:
дублерин,
гиламлар,
ватилин ва
ҳоказо.
Иплардан олинган
маҳсулот:
Газлама атторлик иплари,
трикотаж, эшилган иплар,
тўқиш усули, тўр иплари
билан
олинган нотўқима
матолар ва ҳоказо.
I
бўлим
Дастлабки
материаллар
II
бўлим
Бирламчи иплар
Иккиламчи иплар
III
бўлим
Маҳсулотлар

## Slide 10
Ikkilamchi iplar birlamchi iplarga qo’shimcha ishlov berish usuli bilan olinadi. Ya’ni birlamchi iplar qo’shimcha eshiladi, pishitiladi. Natijada, iplarning mustahkamligi ortadi, notekisligi kamayadi.
To’qimachilik buyumlari ham ikki holatda bo’lishi mumkin: xom buyumlar, ya’ni dastgohlardan olingan, hech qanday ishlov berilmagan buyumlar, tayyor buyumlar-xom buyumlarga kimyoviy pardozlash jarayoni berilgan, ya’ni oqartirilgan, bo’yalgan, gul bosilgan va hokazolar.
To’qimachilik materiallarining tasnifidagi 1-bo’limda dastlabki tanho iplar kiradi. Tanho iplar tabiiy va kimyoviy guruhlarga bo’linadi. Tabiiy tanho iplarga seritsin moddasi bilan yelimlangan pillaning ipi kiradi. Kimyoviy tanho iplarga-viskoza, asetat, kapron, lavsan, nitron va hokazalar kiradi.

## Slide 11
Tabiiy va kimyoviy tanho iplar kompleks iplarning tarkibiga kiradi. Tanho iplardan to’qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishda kompleks iplar holatida foydalaniladi. Har xil maqsadlar uchun tanho iplardan yo’g’onroq yakka iplar ishlab chiqariladi. Bu iplar monoiplar deyiladi.
Dastlabki materiallarga qog’oz va kimyoviy pardalarning tilimlangan bo’lakchalari kiradi.
To’qimachilik materiallari tasnifining 2-bo’limiga barcha turdagi iplar kiradi: birlamchi, kompleks, tilimlangan, ikkilamchi-pishitilgan, shakldor va hajmi kattalashtirilgan (teksturlangan) iplar kiradi. Iplarning asosiy turi yigirilgan ip bo’lib, to’qimachilik sanoatida ishlab chiqariladigan iplarning 85% ini tashkil etadi.

## Slide 12
Kompleks iplar o’zining ahamiyati bo’yicha ikkinchi o’rinda turadi. Tabiiy ipakdan tashqari kompleks iplarning barchasi kimyoviy iplar tarkibiga kiradi.
Kompleks iplar asosan kichik va o’rta chiziqiy zichlikda ishlab chiqariladi. Kompleks iplarning tarkibida elementar iplarning ilashimligini yaxshilash uchun ular eshiladi yoki havo bilan chigallantiriladi. Qog’oz va pardalarning tilimlangan bo’lakchalarini eshib, turli iplar olinadi. Iplarga har xil ishlov berib, tuzilishini o’zgartirib, katta hajmli, shakldor iplar olinadi.
To’qimachilik materiallari tasnifining 3-bo’limiga har xil to’qimachilik buyumlari kiradi.

## Slide 13
Bu buyumlarning asosiy qismini iplardan to’qilgan gazlamalar tashkil etadi.
Ikkinchi o’rinda trikotaj matosi va tayyor trikotaj mahsulotlar turadi. To’qimachilik buyumlariga iplarni yoki past sifatli tolalar to’shamini qavish, yelimlash usullari bilan olingan noto’qima materiallar, shuningdek, iplardan ishlab chiqarilgan tasmalar, to’rlar, deraza pardalar va har xil bog’ichlar kabi attorlik materiallari kiradi.
To’qimachilik iplaridan har xil pishitilgan tayyor ip mahsulotlari ham ishlab chiqariladi.
Bularga tikuvchilik va poyabzal sanoatida ishlatiladigan tikuv iplari, xo’jalikda foydalaniladigan chilvirlar, arqon, kemalarda ishlatiladigan arqonlar kiradi. Past navli tolalar va momiqlar tarab-tozalangandan keyin ulardan tibbiy va xo’jalik paxtalari ishlab chiqariladi. Bular ham to’qimachilik tayyor mahsulotlariga kiradi.

## Slide 14
Keyingi yillarda aralash usullar bilan tayyor mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Qog’oz yoki to’qimaning ustiga tolalarni yelimlab, noto’qima materiallar olish, gazlama, trikotaj, noto’qima materiallarni kovakli plyonkalar ustiga yelimlab yopishtirib, dublerin materiallarini olish shular jumlasidandir. To’qimachilik sanoatida tola va iplardan ishlab chiqariladigan materiallarning turlari juda ko’p.

## Slide 15
t/r | Iplarning turlari | Sinfi | Guruhi (tola tarkibi) | Turi
1. | Yigirilgan ip | Oddiy | Bir jinsli, aralash | Bir xil toladan, har xil toladan
 |  | Pishitilgan yoki yelimlangan | Bir jinsli, aralash | Bir xil toladan, har xil toladan
 |  | Teksturlangan (katta hajmli) | Bir jinsli, aralash | Bir xil toladan, har xil toladan
 |  | Shakldor, chirmoviqli | Bir jinsli, aralash | Bir xil toladan, har xil toladan
 |  | Oddiy | Bir jinsli | Bir xil elementar iplardan
 |  | Pishitilgan | Aralash | Har xil elementar iplardan
2. | Kompleks ip | Oddiy qo’shilgan | Bir jinsli | Bir xil elementar iplardan
 |  | Elimlangan | Bir jinsli | Bir xil elementar iplardan
 |  | Teksturlangan | Bir jinsli, aralash | Bir xil elementar iplardan Har xil elementar iplardan
 |  | Shakldor | Bir jinsli, aralash | Bir xil elementar iplardan Har xil elementar iplardan
3. | Jgutcha (chilvir) | Oddiy pishitilgan, oddiy qo’shilgan | Bir jinsli, aralash | Bir xil elementar iplardan Har xil elementar iplardan
4. | Tilimlangan ip | Pishitilgan | Bir jinsli Har xil elementar iplardan | Bir xil tasmadan Har xil tasmadan

## Slide 16
t/r | Iplarning turlari | Sinfi | Guruhi (tola tarkibi) | Turi
1. | Pishitilgan | Oddiy Shakldor Chirmovuqli | Bir jinsli Aralash Har xil jinsli Bir jinsli Aralash Har xil jinsli Bir jinsli Har xil jinsli | Bir xil tolalar aralashmasidan olingan ip Har xil tolalar aralashmasidan olingan ip Har xil tolalar aralashmasidan olingan ip
2. | Kompleks pishitilgan iplar | Oddiy pishitilgan Teksturlangan (katta hajmli) Shakldor | Bir jinsli Har xil jinsli Bir jinsli Bir jinsli Har xil jinsli | Bir xil elementar iplardan Har xil elementar iplardan Bir xil elementar iplardan Bir xil elementar iplardan Har xil elementar iplarda
3. | Qurama (aralash iplar) | Birlamchi iplardan Ikkilamchi iplardan Birlamchi va ikkilamchi iplardan | Har xil jinsli Har xil jinsli Har xil jinsli | Har xil iplar qo’shib olinadi