## Slide 1: POLIMERLARNING KIMYOVIY TARKIBI VA XOSSALARI. TABIIY TOLALARNI TASHKIL ETUVCHI MODDALARNING TUZILISHI
REJA:
1. Tola moddalarining molekula tuzilishi, polimer, molekulada elementlarning tuzilishi, tolani tashkil etuvchi elementlar
2.Elementlarning o’zaro bog’lanishi, elementlarning o’zaro joylanishi, polimerlaming tuzilishi, sellyulozaning tuzilishi va xususiyati, tola oqsil moddalarining tuzilishi

## Slide 2
Tabiiy va kimyoviy tolalarning xususiyatlari va sifat ko’rsatkichlari ko’p jihatdan ularni tashkil qilgan moddalarning xususiyatlari bilan belgilanadi.
To’qimachilik tolalarini tashkil qilgan asosiy moddalar YUQORI MOLEKULYАRLI ORGANIK BIRIKMALAR hisoblanadi (YuMB). Ular shuningdek, polimerlar deb ham nomlanadi, bu esa unchalik to’g’ri emas, chunki ular yuqorimolekulyarning faqat bir qisminigina tashkil qilishadi. To’qimachilik tolalarini tashkil qiluvchi yoki ularni olish uchun qo’llaniluvchi polimerlar - tola hosil qiluvchi moddalar deb nomlanadi.

## Slide 3
YuMB ning eng asosiy xususiyatlariga quyidagilar kiradi:
YuMB molekulalari bir-biri bilan kimyoviy (asosan ma’lum bir bo’shliqda yo’nalish xos bo’lgan kovalentli) aloqalar orqali bog’langan ko’p sonli (yuzlab va minglab) atomlardan tashkil topgan. Bunday molekulalar makromolekulalar deb ataladi. Ular molekulyar vazni 103 dan yuqori bo’lgan va hattoki ayrim hollarda 106...107 gacha yetuvchi molekulyar vaznga ega.

## Slide 4
Makromolekulalar bo’g’inlar deb nomlanuvchi bir yoki bir necha turdagi ko’p miqdordagi takrorlanuvchi atomlardan tashkil topgan. Takrorlanuvchi bo’g’inlar soni polimerlashtirish koeffitsienti yoki darajasi (PD) deb ataladi. Turli yuqori molekulyarli birikmalarda PD o’rtacha bir necha yuzdan bir necha o’ng minggacha kattalikka ega bo’ladi. PD bor yo’g’i bir necha birlik yoki o’nlikni tashkil qilgan birikmalar oligomerlar deb nomlanadi.

## Slide 5
Bir xil kimyoviy tarkibli YuMB ning alohida makromolekulalarining bo’g’inlar soni ancha farq qilishi mumkin. Ularning ushbu xususiyati polidisperslik deb ataladi. Shuning uchun YuMB larga nisbatan,molekulyar vazni ancha o’zgarib tursada, o’rtacha molekulyar vazn haqida gapirish mumkin.
YuMB ning ushbu xususiyatlari ularning bir qator boshqa xususiyatlarini belgilaydi. Masalan, katta molekulyar vaznni e’tiborga olsak, YuMB ning gazsimon holatga o’tishi mumkin emas, ularning eritmalari esa katta cho’ziluvchanlikka ega.

## Slide 6
O’rtacha molekulyar vaznning o’zgarishi bilan yuqori molekulyarli birikmalarning turli fizik xususiyatlari o’zgaradi, masalan ulardan tashkil topgan jismlarning mustahkamligi va boshqa xususiyatlar. O’zining tuzilish xususiyatlari tufayli YuMB ko’p hollarda aniq ifodalangan erish nuqtasiga, ya’ni ular suyuq holatga o’tuvchi haroratga ega emas.

## Slide 7
Qoidaga ko’ra, qizish davomida ular sekin-asta yumshaydi; ayrim hollarda qizdirish vaqtida erishdan avval, katta molekulalar unchalik katta bo’lmagan molekulyar vaznli soddaroq molekulalarga bo’linadi. YuMB ga ham organik, ham noorganik moddalarga kiruvchi birikmalarga ega.

## Slide 8
Ular geterozanjirli va gomozanjirli birikmalarga bo’linadi: birinchisida asosiy zanjirlar (asosiy valentlik zanjirlari) turli atomlardan tashkil topgan, ikkinchisida esa - bir xil atomlardan tashkil topgan. To’qimachilik materiallarini tashkil qilgan polimerlarda bu ko’p hollarda uglerod atomi bo’ladi.

## Slide 9
Agar polimer bo’g’inlari bir xil guruhlardan tashkil topgan bo’lsa, ular gomopolimerlar deb ataladi, agar bir muncha turli bo’lgan takrorlanuvchi atom guruhlaridan tashkil topgan bo’lsa, sopolimerlar deb nomlanadi. Bunda, agar zanjirda ketma-ket bir nechtadan, keyin esa boshqa bir xil guruhlar joylashgan bo’lsa, ular blok-polimerlar deb ataladi.

## Slide 10
Yondosh shox (tarmoq)larga va boshqa makromolekulalar bilan kimyoviy aloqalarga ega bo’lmagan makromolekulalar chiziqli deb ataladi, agar ularda yondosh tarmoqlar mavjud bo’lsa, unda tarmoqlangan (shoxlangan) deb nomlanadi. Makonli tuzilishlarni hosil qilgan aloqalar mavjud yuzdsa, makromolekulalar to’rli deb ataladi.
Ko’pgina to’qimachilik tolalari makromolekulalari chiziqli tuzilishga ega bo’lgan YuMBdan tashkil topgan; ularga kiruvchi atomlar o’rtasidagi aloqalar kovalentli, ma’lum bir makonli yo’nalish bilan ifodalanadi.

## Slide 11
Bu, makromolekulalarning bo’g’inlari (yoki ularning qismlari) bir biriga nisbatan belgilangan burchak ostida joylashishiga olib keladi. Ushbu burchaklar valentli burchaklar deb ataladi va qaysi atomlar o’rtasida aloqa mavjudligidan kelib chiqqan holda qat’iy belgilangan qiymatga ega.

## Slide 12
Xususan, YuMB da ko’p uchraydigan S-S aloqasi (uglerod-uglerod oddiy aloqasi) uchun valentlik burchagi φ= 109°28’. Buning natijasida oxiriga qadar to’g’irlangan molekula 2, a rasmda tasvirlangan ko’rinishga ega bo’lishi mumkin. Bo’g’inlar shartli ravishda u yoki bu valentlik burchaklari ostida joylashgan to’g’ri kesimlarda ifodalangan.

## Slide 13
Odatdagi haroratda to’qimachilik tolalarni tashkil qiluvchi polimer moddalar, ikki fazali holat-kristal va amorf holatlarida mavjud bo’lishi mumkin bo’lgan qattiq jismlar ko’rinishida bo’ladi. Birinchisi, qo’shni makromolekulalarning ayrim bo’g’inlari miqdorining bir-biriga nisbatan geometrik to’g’ri joylashuvining mavjudligi bilan belgilanadi, buning natijasida unchalik katta bo’lmagan kristalli sohalar-kristallitlar hosil bo’ladi. Amorfli holatga makromolekular va ularning alohida bo’g’inlarining tartibsiz joylashuvi xos bo’ladi.

## Slide 14
Kristallitlarning shakllanishida ishtirok etuvchi uzun chiziqli makromolekulalar, ularga o’zlarining faqat bir qism bo’g’inlarini berishadi, shuning uchun tola hosil qiluvchi polimerlar odatda butunlay kristall tuzilishga ega bo’lmaydi. Ularda, harqalay oz bo’lsada, amorf qismlar mavjud, ya’ni ikkala fazali holat mavjud. Bunday polimerlarni ko’p hollarda amorf-kristalli deb atashadi.

## Slide 15
Bir biriga parallel joylashgan YuMB tolalari makromolekulalari chiziqli agregatlar, tola hosil qiluvchi polimerlarning molekulyar usti tuzilishining asosiy qismi-fibrillarni hosil qiluvchi mikrofibrillar deb nomlangan markomolekulalar taxlamlarini hosil qiladi. Fibrillar o’z navbatida turli shakldagi molekulyar usti yirikroq hosilalarni yaratadi.