## Slide 1: TABIIY TOLALARNING OLINISHI, TUZULISHI VA XOSSALARI
REJA:
1. G’o’za va uning turlari, g’o’zaning agrotexnik xossalari, g’o’zaning madaniy turlari, paxtaning seleksiya navlari, paxta tolasining pishib еtilish davri
2. Chigitli paxtani dastlabki ishlash jarayonida paxta tolasining olinishi, arrali va valikli jinlar, paxta tolasining kimyoviy tarkibi, tuzilishi va xususiyati
3. Kanop, zig’ir jut, jun, tabiiy ipak, toshpaxta tolalarining olinishi, xususiyati

## Slide 2
G’o’za eng qadimgi dehonchilik ekinlaridan biridir. G’o’za ekish va uning tolasidan gazlamalar to’qish bilan dastlab Hindiston, Xitoy, Afrika, Peru, Meksika, Braziliya aholisi shug’ullangan. O’rta Osiyoda eski shaharlarni arxeologik qazilmalaridan topilgan. Gazlama 4 ming yil avval paxta ipidan to’qilganligi aniqlangan.
G’o’za ko’p yillik, issiqlikni yoqtiruvchi daraxtsimon o’simlik. Ko’p yillar davomida paxta ekish tajribasini qo’llash natijasida eng yaxshi turlarni tanlab olish yo’li bilan bir yillik, tola sifati yaxshi, serhosil, mahalliylashgan g’o’za navlari vujudga kelgan.

## Slide 3
Paxta еtishtiruvchi davlatlar O’zbekiston, Misr, Xitoy, AQSh, Hindiston, Pokiston, Turkiya, Avstraliya, Argentina, Braziliyadir. Bu davlatlarning paxta tolasi dunyo bo’yicha ishlab chiqariladigan paxta tolasining 80 %ini tashkil etadi.
Hozirgi vaqtda g’o’zaning 4 madaniy va 50 dan ortiq yovvoyi turlari mavjud. G’o’zaning avlodi «Gossipium bo’lib, gulxayrilar oilasiga kiradi. Gossipum so’zi lotincha «Gossipium, ya’ni paxta beruvchi daraxt degan ma’noni bildiradi.
Paxta tolasini beradigan g’o’zaning 4 turi mavjud bo’lib ular quyidagilar:
gossipium xirsutum - o’rta tolali;
gossipium barbadenze - uzun tolali;
gossipium arboreum - daraxtsimon;
gossipium xerbasum - o’tsimon paxta

## Slide 4
O’zbekistonda еtishtiriladigan paxtaning 98 %i o’rta tolali paxtani tashkil etadi. Chunki, paxtaning bu turi agrotexnika ko’rsatkichlari va tolasining fizik-mexanik xususiyatlari bo’yicha ishlab chiqarish talablariga javob beradi. O’rta tolali g’o’zaning balandligi 90-130 sm, poyalari baquvvat, yotib qolmaydi. Ko’saklari 4-5 chanoqli. Har bir chanoq bo’lagida-7-9 chigit hosil bo’ladi. Bir ko’sakdagi chigitli paxtadan tolaning chiqishi 35-37 %ni tashkil etadi. Tolasining shtapel uzunligi 29-33 mm, chiziqiy zichligi (yo’g’onligi) 180-200 mteks, solishtirma uzilish kuchi 23-24 sN/teks, hosildorligi 25-35 s/ga, pishib еtilishi 120-150 kun.

## Slide 5
Uzun tolali paxta, O’zbekistonda asosan janubiy viloyatlarda ekiladi. Chunki, g’o’zaning pishib еtilishi o’rta tolali g’o’zaga nisbatan 15-20 kunga kechroq. Paxtaning bu turi Barbados orolidan topilgan. Shuning uchun bu paxtaning nomi orol nomi bilan yuritiladi. Asosan Turkmanistonda, Tojikistonda, Misrda, Janubiy Amerika va Afrika davlatlarida ekiladi. Bu paxtaning afzalligi - tolasi uzun va ingichka. Bu toladan mayin, yupqa, nafis gazlamalarni va g’altak iplarni ishlab chiqarish uchun foydalaniladi. G’o’zaning balandligi 130 santimetrgacha, ko’saklari 3-5 chanoqli, bir ko’sakdagi chigitli paxtaning massasi 3,5-4,5 garmm, chigitli paxtadan tolaning chiqishi 33-35 %ni tashkil etadi. Tolasining shtapel uzunligi 3550 millimetr, chiziqiy zichligi 125-165 mteks, solishtirma uzilish kuchi 3035 sN/teks .

## Slide 6
G’o’za gullagandan keyin ko’sak hosil bo’ladi. G’o’zaning o’sish jarayonida ko’sakning hajmi kattalashadi. Ko’sak ichidagi chigitning ustida tolalar o’sadi va ularning yеtilishi ikki davrga bo’linadi, ya’ni birinchi davrda tolalar faqatgina uzunligiga o’sadi, ikkinchi davrda esa protoplazmadan biologik sintez natijasida sellyuloza qatlamlari hosil bo’ladi.

## Slide 7
G’o’za ko’saklari 30-40% ochilganda qo’l bilan va 60-80% ochilganda mashina bilan terib olinadi. Paxta qo’l yordamida terilganda toza bo’ladi, lekin terish unumdorligi past, aksincha mashina yordamida terganimizda esa ish unumdorligi yuqori bo’lib, ifloslik darajasi yuqori bo’ladi, paxta terish mashinalari shpindellari tola va chigitning sifatiga salbiy ta’sir ko’rsatadi.
Chigitli paxtani dalalardan terib olgandan keyin paxta tozalash korxonasi qoshidagi tayyorlov maskanlariga topishiriladi. Tayyorlov maskanlarida qabul qilingan chigitli paxta ochiq yoki yopiq ko’rinshda brezent bilan qoplangan g’aramlarda saqlanadi.

## Slide 8
Paxtani dastlabki ishlash jarayonida hosil bo’ladigan chiqindilarni qayta tozalab, tolalarni ajratib olish va urug’li chigitlarni tozalab, dorilab ekishga tayyorlash kabi vazifalarni bajariladi.
Chigitli paxtaning tolasini ajratish uchun ikki xil usulda ishlaydigan tola ajratgach mashinalaridan foydalaniladi.
Arrali tola ajratgich-arrali jin deb ataladi. Bu mashinalarda o’rta tolali paxta ishlanadi.
Valikli tola ajratgich, valikli jin deb ataladi.
Chigitli paxtani dastlabki ishlash texnologiyasi quyidagi asosiy bosqichlardan iborat:
chigitli paxtani quritish na tozalash;
chigitli paxtadan tolasini ajratish;
ajratilgan tolani tozalash; chigitdan momiq va kalta momiq, tolani ajratish;
momiq va ajratilgan chiqindilarni tozalash;
tola, momiq va tola chiqindilarni toylash.

## Slide 9
Paxta to’qimachilik sanoatining muhim xom ashyosi hisoblanadi. Paxtaning 1/3 qismini tola, 2/3 qismini chigit tashkil etadi. Paxta 3-5 chanoqli bo’ladi. Tolalarning tuzilishi, ularning pishganlik darajasiga bog’liq bo’ladi.
Paxta tolasi O’zDSt 604:2016 standartiga asosan rangi, tashqi ko’rinishi va pishib еtilganligi bo’yicha 5 ta, ya’ni I, II, III, IV va V navlarga, shtapel massa uzunligi, chiziqiy zichligi va solishtirma uzilish kuchi bo’yicha 1a, 1b, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiplarga bo’linadi.

## Slide 10
Paxta tolasining uzunligi navga bog’liq bo’lib, 25 dan 45 mm gacha, ko’ndalang kesimining o’rtacha o’lchami 12 dan 25 mkm gacha bo’ladi. Paxta tolasi kislotaga bardoshsiz, u hatto suyultirilgan kislotalar ta’sirida ham еmiriladi, kislotalar uzoq vaqt ta’sir qilishi natijasida undan olinadigan ip gazlamalarning pishiqligi shunchalik pasayib ketadiki, xuddi papiros qog’ozidek yirtilib ketaveradi. Agar paxta tolasiga konsentrlangan sulfat kislotasini ta’sir ettirsak, unda tola ko’mirga aylanadi. Agar paxta tolasiga sovuq o’yuvchi ishqorlar ta’sir ettirsak, tolalar shishadi, buramdorligi yo’qoladi, sirti silliqlanadi, ipakka o’xshab tovlanadi, pishiqligi oshadi, bo’yaluvchanligi yaxshilanadi. Mis gidroksidining nashatir spirtdagi eritmasi ta’sirida paxta tolasi eriydi. Natijada, hosil bo’lgan eritmaga suv quyilsa, nashatir spirtning konsentrasiyasi pasayadi va sellyulozaning massasi kolloid eritma tarzida cho’kadi.

## Slide 11
Paxta tolasi barcha organik tolalar kabi yorug’lik ta’sirida pishiqligini asta-sekin yo’qotadi. Paxta tolalari sarg’ish alanga berib yonadi va to’liq yonib kul hosil qiladi. Tolalar kuydirilganda ulardan kuygan qog’ozning hidi keladi.
Poya po’stlog’idan olinuvchi tolalar lub tolalari deb ataladi. Lub tolalari poya po’stlog’idan tashqari barglardan va meva qobiqlaridan olinadi. Poya po’stloqlaridan olinadigan tolalar ikki guruhga bo’linadi: ingichka poyali po’stloqlardan olinadigan tolalar-zig’ir va rami; dag’al poyali po’stloqlardan olinadigan tolalar-kanop, jut, barglardan olinadigan tolalarga yukka, manilla va sizal, meva qobig’idan olinadigan tolalarga «koyr» kiradi.

## Slide 12
Kanop-bir yillik, poyasidan tola olinuvchi, balandligi 3-5 m, poyasining yo’g’onligi 20 mm gacha bo’lgan o’simlik bo’lib, u asosan bizning yurtimizda-O’zbekistonda Toshkent viloyatidagina ekiladi va еtishtiriladi. Kanop xorijiy mamlakatlarda, ya’ni Hindiston, Eron va Afrika qit’asining ayrim mamlakatlarida o’stiriladi. Kanop asosan qop-qanor gazlamalari va eshilgan buyumlar ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Kanop o’simligi issiqlikni va namlikni yoqtiruvchi o’simliklardandir.

## Slide 13
Kanop poyasidan tola olish uchun ikkita yig’ib tayyorlash usuli ishlatiladi: tolasi еtilgan yashil poyani maxsus kombaynlarda o’rib, dalada quritib, zavodlarga topshirish; tolasi еtilgan yashil poya po’stlog’ini maxsus kombayn larda ajratib, dalada quritib, zavodlarga topshirish.
Yashil po’stloq bilan yig’ib tayyorlash yashil poya bilan yig’ib tayyorlashga nisbatan bir qancha qulayliklarga ega: birinchidan, yashil po’stloq tez quriydi va ayrim, mog’or bosish kasalliklardan holi bo’ladi, ikkinchidan, hosilning 1/3 qismi olinib, zavodlarga yuboriladi, qolganlari esa (yog’och qismi) dalalarda qoladi, bu bilan yo’l harajatlari kamayadi, uchinchidan, biologik ishlov berish jarayonida ham ivitish xo’jaligining sarf-harajatlari kam bo’ladi.

## Slide 14
Sovuq suvda ivitish jarayonlari ikki xil usulda olib boriladi.
Tabiiy va sun’iy hovuzlarda xom ashyo bog’larini ivitishda jarayonining o’rtalarida, ya’ni xom ashyo bog’larining pastki qismi ivib bo’lgandan so’ng ular ag’dariladi. Kanopning sovuq suvda o’rtacha ivitilish vaqti 20-25 kundan iborat. Kanopning yashil po’stlog’ini iliq suvda ivitish jarayoni maxsus beton baklarda bajariladi. Bu usuldagi ivitilish jarayonida suyuqlikning harorati 37-38°C bo’ladi. Bunday haroratda po’stloqning pektin moddasini erituvchi mikroorganizmlarning hayotiy rivojlanishi yaxshi kechadi va po’stloqni qoplab turgan qobig’ini hamda parenxima to’qimasini bo’shashtirish sharoiti hosil bo’ladi. Iliq suvda ivitish vaqti bir qancha qisqaradi, ya’ni sovuq suvda ivitilishga qaraganda 3-4 marta qisqaradi.

## Slide 15
Tayyor ho’l xom ashyolar (ivitilgan poya va yashil po’stloq) titish-yuvish mashinasida ishlanadi. Tolalar yoz fasllarida quyosh nurida osib quritilishi ham mumkin. Biroq zavodlardagi ish butun yil davomida bo’lganligi uchun, u еrda konveyer shaklidagi quritgichlar o’rnatilgan bo’lib, ular yuqori unumdorlikda ishlab, ish jarayonining uzluksizligini ta’minlaydi. Kanopning quritilgan uzun tolasi ma’lum qattiqlikka egadir, chunki uni dastlabki ishlash jarayonida, yuvilgandan so’ng ham shilimshiq parenxima moddasi tola tarkibida qoladi. Shu qolgan moddalarni yo’qotish uchun, yumshoqlik va egiluvchanlik xususiyatini ta’minlash hamda kanop tolasini saralashga yaxshi tayyorlash maqsadida u yumshatish jarayoniga beriladi. Bu jarayon MM-2 rusumdagi mashinada o’tkaziladi.

## Slide 16
Davlat standarti bo’yicha kanopning uzun tolasi to’rtta navga bo’linadi: I, II, III, IV. Uzun tolaning navi uzilish kuchi, egiluvchanligi, po’stloqning ivimagan qismi (lapa), yog’och qismi, tashqi ko’rinishi bo’yicha ajratiladi. Kanop tolasining navi eng yomon ko’rsatkichi bo’yicha aniqlanadi. Yuqorida ko’rsatilgan kanop tolasining standartga muvofiq namligi 14 foiz, haqiqiy namligi 18 foizdan oshmasligi kerak.
Davlat standartiga ko’ra kanopning yashil po’stlog’i o’zining mustahkamligi, uzunligi, yog’och qoldig’i miqdoriga nisbatan uchta navga, ya’ni I, II va III-navlarga bo’linadi. Davlat standartida har bir nav uchun ruxsat etilgan yog’och qoldig’i miqdori berilgan. Yashil po’stloqning hisobot namligi 14 foiz, ruxsat etilgan namligi 20 foiz, qabul qilish qoidalari va sinov uslublari ham mukammal berilgan.

## Slide 17
Zig’ir-o’simliklardan olinadigan ingichka po’stloqli lub tolalari bo’lib, bir yillik zig’ir o’simligi po’stlog’idan olinadi. Zig’ir yigirish uchun boshqa materiallar kabi qo’llash boshlandi. Arxeologlar eramizdan 8 ming yil oldin zig’ir tolasidan qadimiy buyum namunalari topishganlar. Eramizdan 5 yil oldin Palestinda va eramizdan 3 yil oldin Yegipet va Assiriya (zamonaviy Iroq hududida) zig’irdan yupqa va juda chiroyli gazlamalar olishgan. Rossiyada zig’ir X asrda, XIII-XV asrlarda aktiv savdo ob’ektiga aylandi. XVI-XVII asrlarda Arxangelskiy shimoliy dengiz orqali bizning mamlakatimizda zig’ir еtishtirish rivojlandi. Shu paytda zig’ir «russkiy, yoki shimoliy, ipak» deb atalgan.

## Slide 18
Zig’ir bir yillik, ko’katsimon, unchalik baland bo’lmagan ingichka poyali o’simlik bo’lib, o’zining biologik tuzilishiga ko’ra uch xilga bo’linadi. Shu jumladan «Dolgunes», «Kudryash» va «Mejeumok». Zig’ir poyasidan olinuvchi tola yuqori yigiriluvchanlik xususiyatiga ega bo’lib, undan turmushda ishlatiluvchi va texnikada qo’llaniluvchi ko’p turdagi gazlama mahsulotlari ishlab chiqariladi. Zig’irning urug’i esa turli xildagi bo’yoqlar, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.
Zig’irning oddiy tolalari – pektin moddalar yordamida tutamlarga еlimlangan o’simlik to’qimalari poyaning po’stlog’ida (lub) mavjud bo’ladi

## Slide 19
Jut poyasi tola olinuvchi bir yillik o’simlik bo’lib, biologik nuqtai nazardan qaraganda kanopga o’xshash, qator ko’rsatkichlari bo’yicha unga yaqindir (1.13-rasm). Jutning ham poyasi uzun (3-4 m) va yo’g’on (10-15 mm), tolalari ham kanop tolasi singari dag’al, uning tolasidan ham kanop tolasini ishlatish maqsadlari kabi foydalaniladi. O’zbekistonda jutni tajriba tariqasida ekilganda, uning hosildorligi past va tolasining sifati talabga javob bermaganligi aniqlangan, shu sababli mamlakatimizda ekilmay qo’yilgan. Jut faqat issiq mamlakatlarda - Hindiston, Pokiston va Bangladesh davlatlarida еtishtiriladi.

## Slide 20
Butun dunyoda еtishtiriladigan jut tolasining 90 %ini shu davlatlar ishlab chiqaradi. Jut tolasi kam miqdorda Xitoyda va Afrika davlatlarida еtishtiriladi. Butun dunyo bo’yicha ishlab chiqariladigan poya po’stlog’i tolasining 50 % ini jut tolasi tashkil etadi. Jut tolasi asosan arqon, mebel, qop-gilam va boshqa texnikada qo’llaniladigan mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.

## Slide 21
Tabiiy ipak deb oqsil ajratuvchi bezlari yordamida turli xildagi bo’g’im oyoqlilar turiga, hasharotlar sinfiga, tanga qanotlilar guruhiga kiruvchi va o’zining bir davr yashashi mobaynida: tuxum, qurt, g’umbak va kapalak kabi 4 bosqichni o’tovchi jonivorlar tomonidan ishlab chiqariladigan mahsulotga aytiladi. Bu jonivorlarning ko’pchilik turdagisi ikkinchi bosqichdan uchinchisiga o’tish davrida ipak ishlab chiqaradi va undan o’zining ustiga turli xildagi tashqi muhitdan saqlaydigan va o’ziga hujum qiluvchi dushmanlardan muhofaza qiladigan zich tuzilishdagi va ma’lum shakldagi pilla deb ataluvchi qobiq o’raydi. Bombitsid va saturnid deb ataluvchi ipak qurtlari tomondan ishlab chiqariluvchi iplar sanoat uchun eng ahamiyatli hisoblanadi.

## Slide 22
Tabiiy ipak eng qimmatbaho, mexanik-fizik xossalari yuqori, tashqi ko’rinishi ko’rkam, oson bo’yaluvchanlik xususiyatlarga ega bo’lgan to’qimachilik xom ashyosidir. Biroq uni ishlab chiqarish, dastlabki ishlov berish uchun sarflanadigan mehnat o’ta yuqori. Shuning uchun ham boshqa turdagi to’qimachilik sanoati xom ashyolariga nisbatan qimmatbaho va chegaralangan miqdorda qo’llaniladi . Boshqa turdagi yovvoyi ipak qurtlari turli xildagi daraxtlarning barglari bilan ham oziqlanishi mumkin, ammo tut ipak qurti o’z nomidan bilinib turibdiki, faqat tut daraxtining bargi bilan oziqlanadi. Boshqa o’simlik daraxtlarining bargi bilan oziqlangan tut ipak qurtlari tez kasalga chalinib, nobud bo’la boshlaydi. Keyingi paytlarda Yaponiya va Janubiy Koreya davlatlarida ipak qurtini tut bargining quritilgan kukuni, kraxmal va kazein aralashmalari bilan tayyorlangan ozuqa bilan boqish ham keng tarqalmoqda.

## Slide 23
Tut ipak qurtining rivojlanishi uchun issiq haroratli mintaqalar zarur (shimoliy qutbning 52-53 gradusi va janubiy kenglikning 35 gradusi o’rtalarida joylashgan davlatlar). Markaziy Osiyo, Kavkaz respublikalari, Ukraina va Moldova hamda Uzoq Sharqning ayrim o’lkalari shular jumlasidandir. Aytilgan graduslardan shimol qismlarda tut daraxti yomon rivojlanadi va ipak qurtini boqishning imkoniyati bo’lmaydi.

## Slide 24
O’zbekiston ipakchilik sanoati rivojlangan davlatlardan biridir. U pilla еtishtirish hajmi bo’yicha dunyoda Xitoy, Hindistondan keyin uchinchi o’rinda turadi.
Ipak qurtining bir avlodi, o’zining hayotida to’rt bosqich: qurt urug’, qurt, g’umbak va kapalak holidagi bosqichlardan o’tadi.

## Slide 25
Bahor faslida tut daraxtida barglar paydo bo’la boshlaganda ipak qurti tuxumlarini jonlantirishga (inkubatsiyaga) qo’yiladi. Buning uchun ipak qurti tuxumlarini alohida xonalarga olib chiqib, asta-sekin harorat oshirib boriladi va 24 gradusda, o’zgarmas qilib saqlaydi. Ipak qurti tuxumlarining jonlanish davri 2 hafta davom etadi. Asosan ipak qurti tuxumlarini jonlashtirish ob-havo sharoiti, barglarning novdalardagi rivojlanishiga qarab olib boriladi. Bu davr O’zbekiston sharoitida aprel oyining 1-2-o’n kunliklariga to’g’ri keladi. Qurt boqish davri esa aprelning 3-o’n kunligi, may oyining 1-2-o’n kunliklarida olib boriladi.

## Slide 26
Ipak qurti pilla o’rash uchun qulay joy topib olgandan so’ng, o’tlarning poyasiga ip tortib «havoza» qura boshlaydi. U ipak tolalarini o’tlarning poyalariga biriktirar ekan, o’rtada bo’sh joy qoldiradi, ana shu joyga pilla o’raydi. «Havoza» qurish pilla o’rashning birinchi bosqichi hisoblanadi. Ipak qurti pilla o’rashning ikkinchi bosqichida ipak tolani o’tlarning poyasiga emas, balki «havoza» ning tortilgan iplariga biriktiradi. Shu iplarga ipakni betartib halqalar shaklida joylaydi (tashlaydi), bu halqalar asta-sekin to’la chizilmagan sakkiz raqamni eslatadigan shaklga kiradi. «Havoza» ichida bo’lg’usi pillaning konturi paydo bo’la boshlaydi.

## Slide 27
Pilla o’rashning uchinchi, ya’ni asosiy bosqichida ipak qurti pillaning qobig’ini o’raydi. U los qatlami devorchasiga ipakni o’rab borganida boshini go’yo chala sakkiz raqamini chizayotganidek tebrantiradi, «raqam» ning balandligi 1-2 millimetrgacha boradi. Har bir navbatdagi «raqam» oldingisidan bir oz siljigan bo’ladi. Ipak qurti 15-25 halqadan iborat paketni o’raganidan keyin, pilla o’rashni bir lahza ham to’xtatmay, boshini boshqa tomonga buradida, dastlabki paket yoniga ikkinchisini o’ray boshlaydi. Shu tarzda qurt 500 va bundan ham ko’proq siljib, pillaning qobig’ini hosil qiladi.

## Slide 28
Pillalarning shakli dumaloq, beli bir oz yoki ko’proq botiq, tuxumsimon uzunchoq, bir yoki har ikkala tomoni uchli bo’lishi mumkin. Beli tekis yoki bir oz botiq bo’lgan tuxumsimon shakldagi pillalar, ipak qurtining oq pilla o’raydigan o’ta mahsuldor zotlari hamda duragaylariga xosdir. Pillaning bo’yi odatda, 24-45 millimetr, ko’ndalang kesimining diametri 12-24 mm bo’ladi. Bundan maydaroq yoki yirikroq pillalar kamdankam uchraydi. Pillaning yirik-maydaligi ipak qurtining zotiga, ko’pincha, ularning qanday boqilganligiga bog’liq. Ozuqaga to’ymagan qurtlarning pillasi hamma vaqt mayda bo’ladi.

## Slide 29
Jun tolasining rivojlanishi va xossalari. Har qanday jonivor sirtda o’suvchi tolani tuk yoki soch deb ataladi. Birok jun sanoatida soch yoki tuk deb jonvorlar sirtidan qirqiladigan eng dag’al tolalar (ot, mol yoki qo’y junining eng dag’al o’lik tolalari) tushuniladi.
Hayvonlar terisidagi tuk qoplamasi ularning embrionlik davridanoq rivojlanib boradi. Jun o’suvchi joy terining sirtida bir oz chuqurlashgan holda bo’lib, bu joyni tola surgichi deb yuritiladi, junning pastki qismi, ya’ni tola surgichini o’rab turuvchi qismi tola asosi deb ataladi. Tola asosidagi hujayralar surgichdan oziqlanib o’sa boshlaydi va tola hosil qiladi. Junning teri ichida turgan qolgan qismi uning ildizi deb yuritiladi, teri sirtida joylashgan qismi esa uning tanasi hisoblanadi.
Qo’y terisining 1 sm.kv. maydoniga to’g’ri keluvchi jun tolasining soni, qo’yning turiga qarab, 1600 dan 12000 tagacha to’g’ri keladi.

## Slide 30
Jun tolasi ham boshqa turdagi to’qimachilik tolalari kabi yo’g’onligi, uzunligi, pishiqligi, cho’ziluvchanligi, jingalakligi, zichligi egiluvchan va ilashuvchanligi, rangi va yaltiroqligi, elektrlanish xususiyati, issiqlik o’tkazuvchanligi, ishqalanuvchanligi kabi fizik-mexanik xossalariga; yigiriluvchanligi shirdalinuvchanlik (valko-sposobnost) kabi texnologiya xossalariga; javhar, ishqor, suv, issiq havo, yong’in, quyosh nuri ta’siriga chidamlilik kabi kimyoviy xossalarga ega.

## Slide 31
Mayin jun bir toifadan iborat, asosan tivitdan tashkil topgan, o’rtacha ko’ndalang kesim o’lchovi 25 mikrometrgacha (mkm). Bunday jun asosan Merinos qo’ylardan, yoki ularni ko’p martalab chatishtirish asosida yaratilgan yangi avlodlardan va duragay zotli qo’ylardan olinadi.
Yarim mayin junlar ham bir toifali hisoblanib, tivitning yiriklaridan va oraliq tolalardan iborat. Uning ko’ndalang kesim yuzasi o’rta hisobda 25-31 mkm. Bunday junlar Angliya, Dog’iston, Gruziya va Sigay qo’ylaridan olinadi [1].
Yarim dag’al junlar bir va turli toifalardan iborat bo’lib, u tivit, oraliq tolalar va uncha ko’p bo’lmagan miqdorda dag’al tolalarni o’z ichiga oladi. Bir toifali yarim dag’al junlarning ko’ndalang kesim yuzasi 31-40 mkm, turli toifadagi yarim dag’al junlarning o’rtacha ko’ndalang kesim yuzasi 24-34 mkm. Yarim dag’al junlarning ko’ndalang kesim yuzasi o’ta notekis bo’ladi.
Dag’al jun tarkibida tivit, oraliq va dag’al tolalar mavjud bo’lib, uning ichida o’lik tolalar ham uchrab turadi. Har xil toifadagi dag’al junni qorako’l va xisori qo’ylardan olinadi. Bu turdagi junning ko’ndalang kesim o’lchami o’rta hisobda 34-40 mkm bo’lib, o’ta notekisdir.

## Slide 32
Yog’ va ter jundan yuvish yoki eritish orqali yo’qotiladi. Junni yuvish uchun tola yuzasi va kir zarralari o’rtasidagi molekulalararo aloqani zaiflashtiruvchi yuzaki-faol moddalar qo’llaniladi.
Yuvish jarayoni ivitish, yuvish, suvda chayish va quritish amallaridan iborat bo’ladi. Yuvish usullari orasida sovun-ishqorli usul eng ko’p tarqalgan hisoblanadi, biroq junni sintetik yuvish vositalari qo’llanilgan holda mo’tadil (neytral) muhitda yuvishda uning xususiyatlari yaxshiroq saqlanadi va kimyoviy tarkibi kamroq o’zgaradi.
Junni odatda beshta idishda yuvishadi, ulardan birinchisi ivitish uchun mo’ljallangan bo’lsa, oxirgisi chayqash uchun ishlatiladi

## Slide 33
Tosh paxta tolasi. Tosh paxta tolasi - tabiiy ma’danlardan olinuvchi tola. Ushbu ma’danlar Kanada, Zimbabve, Janubiy Afrika Respublikalarida, Rossiyadagi Tuva viloyatida va Ural tog’larida, hamda qisman Qozog’istonda topiladi.
Olingan ma’danlar bir necha marta maydalangandan keyin ular alohida - alohida tolalarga bo’linadi. Tosh paxta va paxta, viskoza yoki boshqa kimyoviy tolalar aralashmalaridan olingan ipdan o’tgan himoya qiluvchi va kimyo sanoatida qo’llaniluvchi gazlamalar ishlab chiqariladi.
Bundan tashqari, tosh paxta tolasi elektr izolyatsiyalash xususiyatga ham ega.