## Slide 1: KIMYOVIY TOLA, IPLARNING OLINISHI VA XUSUSIYATLARI
1. REJA:
1. Kimyoviy tolalar ishlab chiqarishning rivojlanishi, dunyo miqyosida iste’mol qilinayotgan to’qimachilik tolalar ulushi
2. 0’zbekistonda kimyoviy tolalami ishlab chiqarish, kimyoviy tolalami olish jarayoni, kimyoviy tolalarning xususiyati, poliamid, poliakrilonitril, polivinilspirt, polivinilxlorid va xlorin tolalar, viskoza, atsetat, mis-ammiak va oqsil tolalari va iplarining olinishi, xususiyati
3. Sintetik tolalarning olinishi, tuzilishi va xususiyati.

## Slide 2
Kimyoviy tolalar XVIII asrning oxirlarida yaratilgan bo’lib, XIX asr boshlaridan boshlab asta-sekin ko’pgina rivojlangan davlatlarda bu turdagi tolalar sanoat miqyosida ishlab chiqarila boshlandi.
Mazkur tolalar tabiiy sharoitlarda mavjud bo’lmay, avvaldan sintezlanuvchi moddalar (sintetik kimyoviy tolalar) va tabiiy materiallar (sun’iy kimyoviy tolalar) ning turli usullaridan foydalangan holda insonning faol ishtiroki orqali olinadi. Ushbu tolalarning paydo bo’lish tarixi nisbatan yangi va shu bilan bir vaqtning o’zida qadimgi tarixga borib taqaladi.

## Slide 3
Oltin va kumush tolalari va iplari qadimgi shumerlar tomonidan quyi Bobil davridayoq (e.av. 3 ming yil) podsholarning kiyimlarini tayyorlash uchun ishlatilgan, kimyoviy tolalarning sanoat miqyosida ishlab chiqarilishi esa amalda XIX asr oxiri XX asr boshlarida boshlangan. Dunyoning kimyoviy laboratoriyalarida har yili kimyoviy tolalarni tayyorlash uchun yaroqli bo’lgan 600 ga yaqin turli modda va materiallar olinadi. Shuning uchun kimyoviy tolalar tarixi ko’p jihatdan ayni vaqtda yozilmoqda.

## Slide 4
Kimyoviy tolalarning paydo bo’lishi asosan to’qimachilik sanoati uchun qo’shimcha xom-ashyoni olish va belgilangan xususiyatdagi to’qimachilik tolalarini yaratish istagi bilan belgilanadi.
R. Guk 1665 yilda va R. Reomyur 1734 yilda tabiiy organik moddalar (qatron, yelim va shu kabilar) dan to’qimachilik tolalarini olish imkoniyatining mavjudligi to’g’risida fikr bildirishgan edilar, biroq XIX asr o’rtalariga kelibgina ushbu yo’nalish bo’yicha birinchi amaliy qadamlar qilingan. 1853 yilda angliyalik Audemare nitrotsellyulozning spirt va efir bilan aralashmasidan uzluksiz ingichka iplarni hosil qilishni taklif qilgan edi.

## Slide 5
XIX asr oxiri XX asr boshlarida tabiiy organik materiallar asosida sun’iy kimyoviy tolalarni olish jarayonlarining yaratilishi, jahonda kimyoviy tolalar rivojlanishi tarixining birinchi bosqichi hisoblanadi.
Sellyuloza asosidagi birinchi kimyoviy tolalar: viskozali (VJ),
asetatli (AS),
mis-ammiakli (CU) va ularning boshqa shakllari ularning ishlab chiqarilish xususiyatlari va tuzilishi xususiyatlaridan kelib chiqqan holda to’qimachilik mahsulotlarida turlicha qo’llanila boshlandi.

## Slide 6
Viskozli tola va iplar eng keng tarqalgan hisoblanadi. Ularni ishlab chiqarish hajmlari XX asrning 90 yillarida 3,5 mln. tonnaga yetdi. Viskozli tolani olishning zamonaviy jarayonlari amalda dastlabki va yordamchi materiallarning to’liq resiklingini amalga oshirishga imkon beradi va shu orqali oqova suvlar va oltingugurtli gazlarining chiqarilishini istisno qiladi va ekologik standartlarning rioya qilinishini ta’minlaydi. Viskoz tolalarning tuzilishi va xususiyatlari, ayniqsa ularning fizik va kimyoviy modifikatsiyasini e’tiborga olsak, ushbu tolalarni maishiy va texnik maqsaddagi to’qimachilik mahsulotlarining qariyb istalgan assortimentini ishlab chiqarishga imkon beradi.

## Slide 7
Viskozli tolalar va iplarning eng kuchli ishlab chiqarish markazlari XXI asrning boshlarida Xitoy, Hindiston, G’arbiy va Sharqiy Yevropa, shu jumladan Rossiya, Indoneziya, Yaponiya, AQSh va boshqa davlatlarda jamlangan.
Kimyoviy tola va iplarni ishlab chiqarish kimyo sanoatining maxsus zavodlarida amalga oshiriladi va quyidagi texnologik jarayonlardan iboratdir; boshlang’ich xom ashyoni olish, yigiruv massasini tayyorlash, shakl berish (yigiruv), cho’zish va termofiksatsiya, pardozlash, to’qimachilik jarayonlariga tayyorlash. Boshlang’ich xom-ashyo sun’iy tolalari ishlab chiqarishda xom-ashyoni turli sanoat korxonalardan olinadi.

## Slide 8
Misol uchun, sellyulozani paxta tozalash yoki sellyuloza zavodlaridan olinadi. Dastlabki ishlov berish paxta sellyulozani tozalash va unga kimyoviy ishlov berish:
A) keng ishlatiladigan erituvchilarga eriydigan polimer moddaga aylantirish (sellyuloza ksantogenatiga, asetil sellyulozadan iborat;
B) Sintetik polimerlarni oddiy moddalardan sintez yo’li bilan kimyo zavodlarida va tola va ip ishlab chiqarish korxonalarida olinadi. Sintetik tola xom-ashyosiga dastlabki ishlov berilmaydi.

## Slide 9
Polimer yigiruv massasini tayyorlash uni suyuq yoki yumshoq holatga o’tkazish uchun zarur bo’lib, bunday holda alohida makromolekulalar talab qilinadigan tartibda joylashuvi va harakatlanishi mumkin bo’ladi. Bunga polimerni, eritish suyultirish va yumshatish yo’li bilan erishiladi. Viskoza, asetat, mis-ammiak, nitron va iplarini ishlab chiqishda birinchi usul kapron, anid, lavsan tola iplarni ishlab chiqarishda ikkinchi usul polipropilin tola va iplari uchun uchunchi usul ishlatiladi.

## Slide 10
Yigiruv eritmasi deb polimerning kotsentrlangan, ilashimli, mayda iflosliklar va havo pufakchalaridan tozalangan eritmasiga aytiladi. Turli polimerlar uchun har xil erituvchilardan foydalaniladi, lekin ularning barchasi quyidagi talabga javob berishi kerak. Narxi past, keng tarqalgan, zaxarliligi kam, regeperatsiyasi oson, yong’inga chidamli bo’lishi kerak. Tez yonmaydigan alangalanmaydigan erituvchilarda ko’proq ishlatiladi. Odatda erituvchini qayd qilib qayta ishlab chiqarishda ishlatiladi, shuning uchun qayd qilish vaqtida kimyoviy o’zgarmasligi va buzilmasligi kerak.

## Slide 11
Tola va iplarni shakllantirish uchun yiguruv eritmasini kichik diametrli teshiklari bor (0,05 ...0,1 m m) fileralardan siqib o’tkazadilar. Filera teshiklari ifloslansa yoki undan havo pufakchalari o’tsa uzluksiz shakllanayotgan tola oqimi uziladi. Bunday holatni oldini olish uchun eritma 3 .... 4 marotaba (4 .. 25)10 Pa bosim ostida filtrlanadi, ko’pincha filtr sifatida gazlamadan va paxta qatlamlaridan foydalaniladi.
Eritma ilashuvchanligi qancha katta bo’lsa u shuncha katta bosim ostida filtrlanadi. Eritmadan havo puffakchalarini chiqarish uchun u vakuum ostida yoki oddiy bosimda havosizlantirish apparatida uzoq vaqt ushlanadi. Bunda havo puffakchalari asta sekin eritma yuzasiga chiqib yo’qoladilar.

## Slide 12
Yiguruv eritmalari ikki asosiy ko’rsatkichi bo’yicha xarakterlanadilar - ilanishligi polimerning konsetratsiyasi bilan turli tola va iplar uchun polimerlarning optimal konsentratsiya va ilashimligi mavjud.
Poliamid va poliefir sintezi uchun kimyoviy tola zavodlarida tayyor polimer suyultiriladi va undan ip shakllantiriladi. Bunda polimer sintezi va ipni shakllantirish bir butun jarayonni tashkil qiladi. Agar polimer zavodga alohida to’dalardan iborat granula shaklida keltirilsa bir necha to’da granulalari almashtiriladi va suyultirish kallagiga solinadi, bu bilan bir tekis xossali suyuq polimer olishga erishiladi kallak orqali inert gaz oqimi o’tkazish bilan havo kislorodidan tozalanadi, aks holda kislorod qizdirilgan polimer destruksiyasiga olib kelishi mumkin.

## Slide 13
Kimyoviy tolalarni shakllantirishning umumiy sxemasi quyidagi keltirilgan kimyoviy tola va iplarni shakllantirishni bir qancha turlari bor. Shular ichida o’rtasi ― Klassik ― usuli hisoblanadi.
1. eritmadan xo’l usulda;
2 .eritmadan quruq usulda;
3. yumshatilgan yoki suyuq holga keltirilgan polimerdan ho’l usulda iplarni shakllantirishda (viskoza, mis-ammiak, nitron, polivinil spirt, xlorin va boshqalar) filerada oqib tushayotgan suyuq polimer oqimlari cho’ktiruvchi vannaga to’lib unga fizikaviy-kimyoviy jarayonlar oqibatida cho’kmaga o’tib shaklida qotadi.

## Slide 14
Ba’zan vannadagi eritma komponitlari bilan polimer reaksiyaga kirishib polimer modifikatsiya bo’lishi mumkin. Bir vannali usulda polimerni cho’kmaga o’tkazish va unga kimyoviy ta’sir o’tkazish bir vannaga o’tadi, ikki vannali usulga ko’ra cho’kmaga o’tkazish bir vannaga, kimyoviy tarkibini o’zgartirish ikkinchi vannaga o’tkaziladi.

## Slide 15
Erituvchi
Yigiruv eritmasi ѐki
suyultirilgan polimer
Joylashuvini o‘zgarti
rish uchun
bosimini orttirish
Filtrlash
Barcha iplarni bir
jgutga yig‘ish
Uzluksiz oqimlarni hosil qilish
Iplarni g‘altakka o‘rash
Oqimlarni qotib iplarga
aylanishi

## Slide 16
Quruq usul bilan asetat va ba’zan nitron iplar shakllantiriladi. Fil’eradan oqib chiqayotgan eritmadan havo harorati balandligi sababli erituvchi bug’ga aylanib polimerning o’zi ip holida qotadi, uni elektrlanishini kamaytirish maqsadida moylanadi va g’altaklarga o’raladi.
Polimerning kimyoviy tartibi bunda o’zgarmaydi erituvchi suyuqlikni to’liq to’plab regeneratsiya qilish uchun jarayon baland taxtalarga olib boriladi.
Suyuq polimerdan iplarni shakllantirish qizdirilganda parchalanmaydigan polimerlar uchungina mumkin. Bu usulda poliamid, poliefir. Suyuq polimerdan ipni shakllantirishni eritmadan ipni shakillantirishdan ko’ra avzalliklarga ega; birinchidan polimerni eritish, havosizlantirish kerak emas; erituvchi suyuqni ushlash, uni regeneratsiya qilish ham kerak emas; ikkinchidan shakllantirish tezligi ho’l holda va quruq holda shakllantirishdan mos ravishda 5...10 marotaba va 1,5...2 marotaba qayta va 500...1200 m/min ni tashkil etadi.

## Slide 17
Shakl berilgan elementlar kimyoviy iplar jgut qilinishi, shtapel tola holiga keltirilishi va kompleks ip qilib ishlatilishi mumkin.
Kompleks iplarni ishlab chiqarishda fil’era tolalari sonini oshirib bo’lmaydi, chunki bunda elementar ip diametri kattalashadi.
Jgut olishda bunday cheklov yo’qligi sababli har bir fileradan teshiklar soni 12000...15000 bo’lishi mumkin, kompelks ip uchun bu son 10...100 ga teng. Jgut ishlab chiqaruvchi uskuna unumdorligi kompelks ip ishlab chiqaruvchi ipnikiga qaraganda bir necha marotaba ko’p, jgut va tolaning tan narxi ipnikidan past.

## Slide 18
Ho’l usulda olingan ip va tola iflosliklari suvda yoki turli eritmalarda yuviladi. Quruq usulda olingan iplar odatda iflosliklarsiz bo’lgani uchun ular yuvilmaydi. Iplarni yorqin va och ranglarga bo’yashdan oldin ular oqartiriladi. Suyultirilsa polimer yoki yigiruv eritmasi bo’yalganda oqartirish zarurati yo’qoladi. Ip va tola sirtiga ishlov berish ularga moylovchi avivan (emulsiya), oxorlovchi (yelim) moddalarni surtishdan iborat bo’lib natijada iplarga to’qimachilik ishlov berish vaqtida sharoiti yaxshilanadi va ularning maxsus xossalari vujudga keladi (yumshoqlik, gidrofoblik, elektr o’tkazuvchanglik).

## Slide 19
Ba’zan termoplastik polimer iplari (poliamid, poliefir, polipropilen va boshqalar) yuza sirtini shakllantirish uchun qo’shimcha ishlovdan o’tkaziladi. Bog’lashli tolani to’qimachilik ishlovini berishda u qat-qat burmalanadi va kesiladi. Ipni burash bir necha elementar iplardan kompleks ip olishda amalga oshiriladi, va uning natijasida ipning xossalari kompleks talablarga javob bera oladi. Eshish ko’rsatkichi katta bo’lgan iplarni ishlashda mashina mehnat unumdorligi pasayishi sababli kimyo zavodlarida eshilishi past iplar (K= 10 ... 40 bur/m) ishlab chiqariladi odatdagi iplarda eshilish ko’rsatkichi K = 50 …250 bur/m Krep gazlamalari uchun eshilishni yuqori iplar kerak (1500 ...25000 bur/m). Bunday iplarni burash fabrikalari (крутильний)da ishlab chiqariladi. Sintetik termoplastik iplarni ishlab chiqarishda ular ko’p marotaba burash jarayonini (ko’pincha ikki marta) o’tadilar.

## Slide 20
Katta miqdorda ishlab chiqariladigan kimyoviy tolalarni ishlab chiqarish usullari muntazam ravishda takomillashmoqda. Takomillashuvning asosiy yo’nalishlari:
-ekologik toza, material va materiallarning to’liq resiqlingizi mavjud texnologiyalarni yaratish;
-iplarni shakllantirish asosiy jarayonlarini intensivlashtirish;
-bionikani qo’llash (tirik organizmlar faoliyati) iplarni ishlab chiqarishda ular xossalarini yaxshilash va kengaytirish uchun ularni kimyoviy tuzilishini modifikatsiyalashdan foydalaniladi. Ko’p tonnali hajmda ishlab chiqariladigan kimyoviy ip va tolalarni modifikatsiya qilish usullari va evaziga erishiladigan effektlar keltirilgan.

## Slide 21
Kimyoviy tolalarning tuzilishi va xossalari ularni tashkil qiluvchi yuqori molekulyar birikmalar, ishlab chiqarish va modifikatsiyasi bilan belgilanadi.
Kimyoviy tolalar tabiiy tolalardan ko’pgina afzalliklari bilan farq qiladi. Kimyoviy tola ishlab chiqarish uchun ancha kam mehnat sarf qilinadi. Masalan, g’o’zaning ishlovidan tortib, chigitdan bir tonna paxta tolasini ajratib olishga 200 ish kuni, bir tonna savalgan jun tola olish uchun 350400 ish kuni sarf bo’ladi. Vaholanki, bir tonna viskoza shtapel tolalarni olish uchun, sellyuloza va boshqa xom ashyolarning olinishiga ketgan mehnatni qo’shib hisoblanganda, ko’pi bilan 50 ish kuni sarf bo’ladi yoki kimyoviy tola ishlab chiqarishga, paxta va jun tola ishlab chiqarishga qaraganda, 6 marta kam ishchi talab etiladi. Kimyoviy tola ishlab chiqarishda bir tomondan, mehnat kam sarflansa, ikkinchi tomondan, oz vaqt ichida ko’p mahsulot tayyorlash mumkin. Kimyoviy tolalar hosil qilish uchun unchalik ko’p mablag’ sarflanmaydi va bunday tola ishlab chiqarishni tez yuksaltirish mumkin. Agar tola tabiatda mavjud bo’lgan yuqori molekulali birikmalardan olinsa, u sun’iy tola deb ataladi.

## Slide 22
Kimyoviy tolalar ishlab chiqarish iqlim, ob-havoning noqulay kelishi va mavsumga bog’liq emas. Ularni yil bo’yi ishlab chiqarish mumkin. Kimyoviy tolalar tabiiy tolalarga nisbatan ancha arzonga tushadi. Shu sababli, kimyoviy tolalardan tayyorlangan mahsulotlar arzon bo’ladi. Tabiiy tolalarning xususiyati o’ziga xos bo’lib, ularni faqat bir oz o’zgartirish mumkin, chunki bu tolalarning asosi bo’lmish yuqori molekulyar birikma sellyuloza va oqsildan iborat. Aksincha, kimyoviy tolalarni xilma - xil xususiyatli qilib olish mumkin. Xalq xo’jaligining talabiga muvofiq, ularning xossalarini tez va osonlik bilan o’zgartirish, tolalarning eng qimmatli afzalliklari hisoblanadi

## Slide 23
Kimyogarlarni ilmiy - tadqiqot ishlari natijasida paxta va junga nisbatan ancha pishiq va turli xossaga ega bo’lgan ip va tolalar yaratildi. Ayniqsa, kimyoviy va tabiiy tolalar aralashmasidan to’qilgan to’qimachilik mahsulotlari sof toladan to’qilgan mahsulotlardan o’zlarining ijobiy xususiyatlari bilan ajralib turadi. Agar jun tolaga 20-30 % kimyoviy tola qo’shilsa, undan to’qilgan trikotaj pishiqligi ikki marta ortadi, paxta tolasiga 40-45 % lavsan tola qo’shilsa olingan gazlama yengil, g’ijimlanmaydigan, pishiq, ishqalanishga chidamli va hokazo ijobiy xossalarni namoyon etadi

## Slide 24
Respublikamiz to’qimachilik va yengil sanoat korxonalarining kimyoviy ip va tolalarga bo’lgan ehtiyojini Farg’ona asetat iplari va kapron iplari hamda Navoiy (nitron tola) kimyoviy tola ishlab chiqarayotgan korxonalar va xorijdan olib kelinayotgan kimyoviy ip va tolalar (viskoza, lavsan, kapron) qondiradi. Dunyo bo’yicha kimyoviy tolalar ulushi, 2020 - 2030 yillarga borib, to’qimachilikda ishlatiladigan barcha tolalarning 90-92%ni, ya’ni maksimum miqdorini egallashi lozim. Viskoza tola va iplari, mis-ammiak tolasi hamda asetat iplarni olishda paxta, yog’och, qamish va boshqa, o’simliklar sellyulozasidan foydalanish mumkin.

## Slide 25
Yillar |  | Tolalar | 
 | Paxta | Jun va tabiiy ipak | Kimyoviy tola
1950 | 71 | 11 | 18
1960 | 68 | 9 | 23
1970 | 53 | 8 | 39
1980 | 35 | 5 | 60
2000 | 12 | 2 | 86
2020-2030 | 6-7 | 1-2 | 90-92
Dunyo miqyosida iste’mol qilinayotgan to’qimachilik tolalar ulushi, %

## Slide 26
Poliamidlarning xom ashyosi kaprolaktam.
Poliefir tolalar (masalan, lavsan tolasi) uchun xom ashyo sifatida dimetiltereftalat, (DMTF), tereftal kislota, etilenglikol va etilen oksid ishlatilali. Tereftal kislota va uning hosilasi DMTF neft va toshko’mir smolalari mahsulotlarini qayta ishlab olinadi.
Poliakrilonitril asosidagi polimer va sopolimerlardan olinadigan tolalar masalan nitron, orlon, akrilan va hokazolar uchun ishlatiladigan asosiy manomer akrilonitril etilen oksid, asetilen, asetaldegid, propilen, ammiaklardan olinadi.
Polivinilspirt tola asosi polivinilspirt o’z monomeri – vinilspirtdan emas, balki polivinilasetatni parchalab olinadi. Vinilasetat esa aseton va sirka kislotadan hosil qilinadi.

## Slide 27
Kimyoviy tolalarni olish jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat. Tolalarni olish uchun xom ashyoni tayyorlash.
Sun’iy tolalarni ishlab chiqarishda xom ashyo sifatida paxtadan yoki daraxtlardan ajratilgan sellyuloza, hamda ba’zi bir oqsil moddalar ishlatiladi.
Sintetik tolalarni olish uchun quyi molekulali moddalardan sintez yo’li bilan polimerlar ishlab chiqariladi.
Yigiruv eritmasini tayyorlash. Polimerlar doim qattiq jism bo’lganliklari tufayli ulardan tola olish imkoniyatini yaratish uchun ularni suyuqlik, eritma yoki yumshaytirilgan holatga keltirishadi. Sun’iy tolalar odatdagicha suyuqliklardan, sintetik tolalar esa eritmalardan yoki yumshaytirilgan poliamidlardan ishlab chiqariladi.

## Slide 28
Tolalarni shakllantirish (yigirish). Jarayonning bu bosqichida yigiruv eritmasi bosim kuchi yordamida fil’era degan maxsus qalpoqchalarning mayda teshikchalaridan o’tkaziladi. Olinayotgan kimyoviy tolalarning turi, yo’g’onligi va ko’ndalang kesimining ko’rinishi fil’eralar teshiklarining soniga, diametriga va shakliga bog’liq. Fil’erada bitta teshik bo’lsa yakka tola hosil bo’ladi. Fil’erada 24-50 tagacha teshik bo’lsa, u holda kompleks tolasi olinadi. Shtapel tolalarni ishlab chiqarish uchun teshiklar soni 40 ming ham bo’lishi mumkin fil’eralar qo’llaniladi. Ko’ndalang kesimlari har xil ko’rinishda yoki ichi bo’sh bo’lgan tolalarni olish uchun fil’eralarning teshiklari dumaloq emas, balki turli shaklda bo’ladi.

## Slide 29
Tolalarni pardozlash va to’qimachilikda ishlov berishga tayyorlash.
Tola olish mashinasidan chiqayotgan tola (ip) o’zi bilan cho’ktirish vannasining komponentlarini (ho’l usul bilan tola olishda) olib ketadi. Shuning uchun tola olish mashinasida, agregatida, liniyasida yoki alohida olingan mashinalarda pardozlanadi, ya’ni yuviladi, yog’lanadi, ohorlanadi (ayrim to’qimachilik iplari), quritiladi va keyingi ishlovlarga beriladi (to’qimachilik va texnik iplar) yoki toylanadi (shtapel tolalar).

## Slide 30
https://www.youtube.com/watch?v=cJTXJAf_eBA
Вискоза тола олиш
https://www.youtube.com/watch?v=jSgT0wDtBQM лавсан ва нитрон тола олиш